## Slide 1
REXEL FRANCE • CLR CHAMPIGNEULLES
STANDARD P10
Circulation
& sécurité.
Chaque déplacement compte.
STD-PP-P10 • Mars 2026 • Formation opérateur
Pick & Pack — Document contrôlé — Usage interne

## Slide 2
« STOP respecté,
piéton protégé. »
PRINCIPE FONDATEUR

## Slide 3
Règles cœur
Les fondamentaux du déplacement engin
01 / 03
Respecter
les STOP
Arrêt complet en fin d'allée
Vérifier gauche et droite
Suivre
le sens
Marquage au sol respecté
Jamais à contresens
Vérifier
l'engin
Freins, klaxon, feux, fourches
Signaler toute anomalie
STOP, sens, engin contrôlé : la base de chaque trajet

## Slide 4
Comportements engin
Conduire en sécurité dans le CLR
02 / 03
À FAIRE
Céder priorité au piéton (toujours)
S'annoncer avant un dépassement ou angle mort
Conduire avec autorisation valide à jour
JAMAIS
De marche arrière abusive
De déplacement poste/fourches en hauteur en virage
De conduite sans autorisation valide
Piéton prioritaire = zone protégée

## Slide 5
Avant chaque déplacement
3 vérifications réflexes
03 / 03
1
Abaisser
le poste
Fourches / nacelle basses
2
Contrôler
l'engin
Freins, klaxon, feux
3
Vérifier
autorisation
Valide et portée sur soi
Engin contrôlé • Poste abaissé • Autorisation à jour

## Slide 6
LES RISQUES RÉELS
Ce qui arrive si les règles ne sont pas tenues
Collision
engin / piéton
Non-respect STOP, vitesse excessive.
Risque vital.
→ Blessure grave / décès
Collision
entre engins
Contresens, angle mort.
Impact entre charges.
→ Arrêt exploitation
Chute
de charge
Poste non abaissé pendant déplacement en virage.
Charge instable.
→ Blessure / casse produit/basculement Engin
Le respect strict des règles de circulation prévient ces accidents.

## Slide 7
Checklist & responsabilités
Qui fait quoi, à chaque déplacement
LA CHECKLIST
Arrêt complet au STOP vérifié
Sens de circulation respecté
État engin contrôlé (check-list)
Autorisation de conduite valide
Priorité piéton appliquée
Signal avant dépassement
Opérateur
Respecte toutes les règles. Vérifie l'engin. S'annonce. Autocontrôle permanent.
Pilotes/Superviseur
Forme. Audite terrain. Contrôle autorisations. Remonte les incidents.
Resp. exploitation
Pilote les indicateurs sécu. Valide les autorisations. Pilote les actions correctives.
STD-PP-P10 • Circulation & Sécurité • CLR Champigneulles

## Slide 8
La sécurité
se joue ici.
STANDARD P10 • CIRCULATION & SÉCURITÉ • REXEL CLR CHAMPIGNEULLES