## Slide 1
REXEL FRANCE • CLR CHAMPIGNEULLES
STANDARD P15
Changement
de batterie.
Manipuler le Togger avec rigueur et sécurité.
STD-PP-P15 • Février 2026 • Formation opérateur
Pick & Pack — Document contrôlé — Usage interne

## Slide 2
« Aimant activé,
crochet de sécurité. »
PRINCIPE FONDATEUR

## Slide 3
Mise en marche du Togger
Démarrer l'équipement en sécurité
01 / 03
Arrêts
d'urgence enlevés
Bouton
jaune écran allumé
Badger
puis bouton sous « V »
Togger allumé = manipulation autorisée

## Slide 4
Retrait de la batterie déchargée
Préparer l'EKS et transférer la batterie
02 / 03
À FAIRE
1
Positionner EKS perpendiculaire au banc
2
Couper le contact et ouvrir le capot
3
Crochet rouge + aimant tout le long du déplacement
JAMAIS
De déplacer sans crochet rouge
De désactiver l'aimant en transfert
D'oublier la cale de l'EKS
Aimant activé = batterie sécurisée

## Slide 5
Mise en charge & mise en place
Banc de charge puis batterie chargée sur EKS
03 / 03
1
Charger
la déchargée
Emplacement vide, brancher par la poignée
→
2
Récupérer
une chargée
Laser au centre, aimant activé
→
3
Transférer
sur EKS
Remettre cale EKS, brancher, fermer capot
Laser centré • Aimant activé • Cale remise

## Slide 6
LES RISQUES
Ce qui arrive en cas de mauvaise manipulation
Chute
de batterie
Lors du déplacement du Togger
ou cale EKS non remise.
→ Écrasement, AT grave
Éclaboussure
d'acide
Acide contenue dans la batterie
projeté en cas de chute.
→ Brûlure chimique
Arrêt
d'activité
Non mise en charge du togger =
pénalisation de tout le CLR.
→ Arrêt du site
Une manipulation rigoureuse protège l'opérateur et le CLR.

## Slide 7
Checklist & responsabilités
À chaque changement de batterie
LA CHECKLIST
Togger allumé/arrêt d’urgences enlevés
Laser centré sur la batterie
Aimant activé (LED verte)
Crochet rouge de sécurité posé
Cale EKS remise après transfert
Togger rangé et mis en charge, arrêt d’urgence enclenché
Opérateur
Allume le Togger, positionne, active l'aimant, pose le crochet, range l'équipement.
Pilotes & Superviseur
Contrôlent la bonne utilisation. Signalent toute manipulation à risque ou anomalie Togger.
Resp. QSE
Audite les manipulations. Met à jour le DUERP. Pilote la maintenance préventive.
STD-PP-P15 • Changement de batterie • CLR Champigneulles

## Slide 8
La rigueur
commence ici.
STANDARD P15 • CHANGEMENT DE BATTERIE • REXEL CLR CHAMPIGNEULLES